## Slide 1: 虚拟存储器
2019年秋
计算机组成原理

## Slide 2: 内容提要
虚拟存储器的目的
  给所有程序提供相同的虚拟地址空间，方便操作系统，链接器装载器设计
  给程序员提供比实际主存大得多的地址空间
虚拟存储器的管理
  段式管理、页式管理、段页式管理
段页式管理的地址映射
x86的虚拟存储管理
《Orange’s 自己动手写操作系统》第三章

## Slide 3: 存储管理
单道程序
  单一用户程序使用计算机资源
  操作系统进行简单管理
多道程序
  操作系统及若干用户程序同时运行
  程序员编程使用的空间与程序运行空间相互独立
  操作系统对存储进行管理
    地址空间转换和映射
    内存共享
    内存保护
1、程序员编程时需要知道存储空间的使用情况；
2、无法实现存储空间的复用

## Slide 4: 存储容量需求
应用需求
  海量数据处理
    天气预报、地震预测、石油勘探
  多媒体信息处理
    语音、图形、图象
软件需求
  Nathan软件第一定律：软件是一种可以膨胀到充满整个容器的气体。
技术需求
  多进程、多道程序
给程序员一个比实际内存大得多的编址空间

## Slide 5: 提高存储器容量
降低主存储器成本，在同样成本下，可以获得更大的主存容量。
  主存的价格到今天也是依然比较昂贵
  程序对主存的“胃口”的增加和主存价格的降低速度几乎一样的快。
采用虚拟存储器
  只在确实需要的时候才把程序和数据装入到主存中
    交换的粒度
    地址转换
    共享及保护

## Slide 6: 现代计算机的层次存储器系统
利用程序的局部性原理:
  以最低廉的价格提供尽可能大的存储空间
  以最快速的技术实现高速存储访问
Control
Datapath
Secondary
Storage
(Disk)
Processor
Registers
Main
Memory
(DRAM)
Second
Level
Cache
(SRAM)
On-Chip
Cache
1ns
Milliseconds
GB
Speed (ns):
10ns
50-100ns
MB-GB
100s
Size (bytes):
KB-MB
Tertiary
Storage
(Disk)
Seconds
Terabytes

## Slide 7: 虚拟存储器
提供一种容量非常大的存储器
  多个任务所需存储器的总和大于实际存储器空间
  单个程序的地址空间超过了实际存储器
使得可利用的物理存储器得到更好地利用
简化存储器的管理
地址空间：
  虚拟地址：程序员编程使用的地址
  虚拟地址空间：虚拟地址的集合
  存储器地址：物理存储器的地址，也称物理地址（Physical Address）或实地址（Real Address）
  逻辑地址：程序员使用的地址

## Slide 8: 独立的逻辑地址空间
通过页表将虚地址转换为实地址

## Slide 9: 实现内存共享
每个进程有独立的逻辑地址空间
建立逻辑地址和物理地址的转换机制

## Slide 10: 实现内存的保护
页表中存放有访问权限
  通过硬件来保证权限（操作系统的“陷阱”操作）

## Slide 11: 虚拟存储器的目的
容量
  获得运行比物理存储器更大空间程序的能力
存储管理
  内存的分配以及虚实地址转换
保护
  操作系统可以对虚拟存储空间进行特定的保护. . .
灵活
  程序的某部分可以装入主存的任意位置
提高存储效率
  只在主存储器中保留最重要的部分
提高并行度
  在进行段页替换的同时可以执行其它进程
可扩展
  为对象提供了扩展空间的能力.

## Slide 12: 虚存与Cache的比较
虚存
  “主存——辅存层次”，主要目的是解决存储容量的问题。
  单位时间内数据交换次数较少，但每次交换的数据量大，达几十至几千字节。
Cache
  Cache主要目的是解决存储速度问题，使存储器的访问速度不太影响CPU的运行速度。
  单位时间内数据交换的次数较多，每次交换的数据量较小，只有几个到几十个字节。

## Slide 13: 虚存与Cache的不同
虚拟存储器
  克服存储容量的不足
  获得对主存储器管理的便利
  由操作系统管理
高速缓冲存储器
  解决主存储器与CPU性能的差距
  获得最小粒度的访问
  由硬件实现

## Slide 14: 虚拟存储器管理
逻辑地址与物理地址的对应关系
  逻辑地址与物理地址如何转换
主存和辅助存储器数据交换
  进行数据管理和调度
  提高命中率
  保护和共享
段式存储管理
页式存储管理

## Slide 15: 段式存储管理
段（Segment）
  程序模块化设计的结果
  过程、函数、数组、…
  逻辑上相对独立
  共享和保护的最小单元
段式存储管理
  以段作为存储管理的对象
  容易实现共享、保护
  容易产生碎片

## Slide 16: 段式存储管理的实现
设置段表进行管理
  段表基地址
  段起始地址
  段长
  装入位
  保护、共享等标志

## Slide 17: 段式管理地址转换
段号 段内地址
+
+
逻辑地址
段始地址 段长 装入位
段
表
主存实际地址
段表基地址

## Slide 18: 段式存储管理
段的分界与程序和数据的自然分界相对应
易于编译、管理、修改和保护，便于多道程序共享
段长动态可变（？）
段起点、终点不定（？）
空间分配困难，容易产生碎片

## Slide 19: 页式存储管理
将主存和虚存划分为固定大小的页
以页为单位进行管理和数据交换
虚地址=虚页号+页内地址
实地址=实页号+页内地址
通过页表进行管理
  页表基地址寄存器
  实页号
  控制位

## Slide 20: 页表内容和页式管理
+
（在内存中）控制位 有效位
页表
虚地址 (程序中给出)
实地址 (读写内存用)
按地址读
实页号
虚页号 页内地址
实页号 页内地址
页表基地址
控制位：包括修改位、替换位
有效位：表示该页是否已装入主存

## Slide 21: 页表大小
与虚页数直接相关，但是
  虽然理论上每个进程的逻辑空间很大，但其实大部分应该是不活跃的
  实际调入到内存的内容不可能超过物理存储空间
如何减少页表本身所占的空间？
  而且还要实现简单
    页表访问频繁
两种途径
  层次页表（hierarchical page table）
  反转页表（inverted page table）

## Slide 22: 页式虚拟存储器的访问过程
1. 得到程序给出的虚地址；
2. 由虚地址得到虚页号；
3. 访问页表，得到对应的实页号；
4. 若该页已在内存中，则根据实页号得到实地址，访问内存；
5. 否则，启动输入输出系统，读出对应页装入主存，再进行访问。
增加由硬件实现的快表，提高访问速度

## Slide 23: 页表内容和页式管理
+
（在内存中）控制位 有效位
虚 页号 实 页号
慢表
虚地址 (程序中给出)
实地址 (读写内存用)
快表(专设硬件)
比较(按内容选)
按地址读
实页号
虚页号 页内地址
实页号 页内地址
页表基地址

## Slide 24: 转换旁路缓冲（TLB）
访问频繁:速度是第一位的
TLB 缺失将造成：
  流水线停止
  通知操作系统
  读页表
  将表项写入 TLB
  返回到用户程序
  重新访问
因此，应尽量减少缺失:
  多路组相连
  再尽量提高TLB的容量

## Slide 25: 转换旁路缓冲（TLB）
和普通 cache一样， TLB 可以组织成全相连，组相连或直接映射方式
TLBs 通常为容量较小，甚至在高端计算机上也一般不超过128 - 256 个表项。
这样，可以使用全相连映射方式。在大多数中档计算机上，一般采用N路组相连
映射方式。
CPU
TLB
Lookup
Cache
Main
Memory
VA
PA
miss
hit
data
Trans-
lation
hit
miss
20 t
t
1/2 t
Translation
with a TLB

## Slide 26: 页面大小的选择
减少内部碎片
缩小页面大小可以减少内部碎片
但是：需要更大的页表
趋势：增大页面大小
  RAM价格下降，内存储器容量增大
  内存和外存性能差距增大
  程序员需要更大的地址空间
目前：页面大小为4K左右? （1MB, 2MB, 4MB, 1GB)

## Slide 27: 页面替换算法
最近最少使用（LRU）
  将页帧按照最近最多使用到最近最少使用进行排序，再次访问一个页帧时，将该页帧移到表头，替换时将表尾的页帧换出。
  一点改进：替换出其中一个“干净”的页帧。

## Slide 28: 地址转换

## Slide 29: 页失效处理

## Slide 30: 段页式虚拟存储管理
是段式虚拟存储器和页式虚拟存储器的综合。它先把程序按逻辑单位分为段，再把每段分成固定大小的页。操作系统对主存的调入调出是按页面进行的，但它又可以按段实现共享和保护，可以兼取页式和段式系统的优点。其缺点是需要在地址映射过程中多次查表。其地址映射通过一个段表和一组页表来进行。

## Slide 31: x86的虚存管理
不分段也不分页模式：在这种模式下，虚拟存储的地址空间和物理存储空间大小相同，可以用在复杂度较低但对性能有较高要求的场合。
页式管理模式：这种模式将主存分成固定长度的页，通过页进行存储保护和管理。
段式管理模式：段式管理模式按程序本身的逻辑段来划分主存空间，与页式管理相比，段的长度可变
段页式管理模式：为了兼容旧的模式，在x86中段式内存管理和页式内存管理都是支持的。程序地址首先经过段式内存转换，再通过页式内存转换，最终转换为物理地址。

## Slide 32: 32位x86虚实地址的转换
虚地址（逻辑地址）：
  程序员给出的虚拟地址，格式为段号+段内偏移（16位+32位），每段大小不超过4GB，一共不超过214段。（段号中有两位用来表示段优先级）
实地址：
  32位的实际内存地址。

## Slide 33: 段号和段表的格式
段索引
15 3 2 1 0
段类别
优先级
BASE 15..0 Segment Limit 15..0
BASE 31..24
G
D/B
Segment limit 19..16
BASE 23..16
段号：
段表：
0：GDT 1: LDT
段表基地址
线性地址=BASE + OFFSET

## Slide 34: 断地址转换
虚拟地
址指针
GDT/LDT
选择符
偏移量
段描述符
数据段描述符高速缓
冲寄存器（不可见）
数据段
操作数
DS
EAX
段基址

## Slide 35: 两级页表
DIR
PAGE
OFFSET
线性地址格式：
10位
10位
12位
页表基地址
控制位
页基地址
控制位
20位
20位
页表目录
实际地址 = 页基地址 + OFFSET

## Slide 36: 分页机制
线性地址
页目录
目录
偏移量
页目录项
页
操作数
页
CR3
页表
页表项
页表基址

## Slide 37: x86逻辑地址转换
逻辑地址
Segment
Offset
Segment Table
+
DIR PAGE OFF
线性地址
+
物理地址
Page Directory
Page Table

## Slide 38: 虚拟存储器
虚拟存储器：提高程序员可以使用的地址空间大小。由操作系统进行管理。
管理模式：段式、页式、段页式。
虚实地址转换。
使用快表提高地址转换的速度。

## Slide 39: 阅读和思考
阅读
  教材相关章节
思考
  是否还有继续使用虚拟存储器的必要？（为何有此一问？）
实践
  继续完成实验报告

## Slide 40: 谢谢